## Slide 1
IWG 131. Introducción a la ingeniera.
Taller de introducción a Arduino

## Slide 2
¿Qué es Arduino?
- Compañia que fabrica tarjetas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo
Comunidad, bibliotecas, etc…

## Slide 3: Modelo: ¿Cómo funciona?
Entradas (voltaje)
Salidas (voltaje)
Arduino (código)

## Slide 4: ¿Que haremos nosotros?
Entrada
Salida (Lol Shields)
Arduino
Biblioteca
Lol Shield

## Slide 5: ¿Que haremos nosotros?
Entrada
Salida (Lol Shields)
Arduino
Biblioteca
Lol Shield

## Slide 6: Antes de comenzar (instalar librería LolShield)
Pasos:
Acceder a https://github.com/AndresRomo/lolShield/
Click en “clone or download”
Buscar la carpeta donde esta instalado arduino
Copiar la carpeta carpeta “lol” en (…)/arduino/libraries/lol

## Slide 7
Let’s start!: Como se escribe código en Arduino?
Elementos básicos del código:
Void setup
Void loop
Declaración de variables (myLol)
Salidas:
myLol.ledOn(x,y);
myLol.clear();
Bibliotecas:
- #include <lol.hpp>
#include <lol.hpp>
Lol myLol;
Void setup()
{
}
Void loop()
{
myLol.ledOn(3,4);
delay(500);
myLol.clear();
delay(500);
}

## Slide 8: Nuestra principal herramienta:
Biblioteca de Lol Shield
(salidas)
Lol.ledOn(x,y)
Lol.clear()

## Slide 9: ¿Que nos más necesitamos?
Ciclos for
Condiciones if
Variables
Arreglos

## Slide 10: Estructura for
for(valor_inicial ; condicion ; suma)
{
accion1
accion2…
…
}
for(int i=0 ; i<14 ; i++)
{
myLol.clear();
myLol.ledOn(i,2);
delay(400);
}

## Slide 11: Recorramos el arreglo de leds!!! :v
for(int i=0 ; i<9 ; i++)
{
for(int j=0 ; j<14 ; j++)
{
myLol.clear();
myLol.ledOn(j,i);
delay(200);
}
}

## Slide 12
Recorrer arreglo de leds :v
#include <lol.hpp>
Lol myLol;
Void setup(){}
Void loop()
{
for(int i=0 ; i<9 ; i++){
for(int j=0 ; j<14 ; j++)
{
myLol.clear();
myLol.ledOn(j,i);
delay(50);
}
}
}

## Slide 13: ¿Que nos más necesitamos?
Ciclos for
Condiciones if
Variables
Arreglos

## Slide 14: Estructura if-else
if(condición1)
{
accion1;
}
if(condición1)
{
accion1;
}
else
{
acción_default
}
if(condición1)
{
accion1;
}
else if(condicion2)
{
accion2;
}
else
{
acción_default
}

## Slide 15: Estructura if-else (ejemplo)
for(int i=0 ; i<14 ; i++)
{
myLol.clear();
myLol.ledOn(i,2);
if(i==5){
myLol.clear();
myLol.ledOn(i,3);
delay(1000);
}
delay(50);
}

## Slide 16: ¿Que nos más necesitamos?
Ciclos for
Condiciones if
Variables
Arreglos

## Slide 17: Variables
int var1 = 3;
int var2 = 14;
int var3 = var1 + var2;
NOTA: Vamos a trabajar con variables numéricas. No trabajaremos con palabras ni con letras, solo con números.
Variables de tipo:
int: valores enteros
bool: cero o uno
Int suma = 0;
For(int i=0 ; i<4 ; i++){
suma = suma + i;
}
// cuanto vale suma?

## Slide 18
(Paréntesis)
Comunicación serial con el computador:
int suma = 0;
Void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
Void loop()
{
for(int i=0 ; i<4 ; i++){
suma = suma + i;
}
Serial.println(suma);
delay(2000);
}
Serial.begin(9600): Inicia comunicación.
Serial.println(var): Imprime la variable var
Delay(ms): pausa el programa durante ms milisegundos

## Slide 19: ¿Que nos más necesitamos?
Ciclos for
Condiciones if
Variables
Arreglos

## Slide 20: Arreglos (crearlos)
int myArry[8] = {7, 14,2,1,4,55,65,1};
Un arreglo es una estructura donde se almacenan variables
7 14 2 1 -4 55 65 1

## Slide 21: Arreglos (modificarlos)
int myArry[5] = {1,1,2,3,1};
myArry[0] = 14;
myArry[3] = -6;
1 1 2 3 1
14 1 2 3 1
1 1 2 -6 1

## Slide 22: Arreglos (recorrerlos) :3
int myArry[8] = {7, 14,2,1,4,55,65,1};
int suma = 0;
for(int i=0 ; i<8 ; i++)
{
suma = suma + myArry[i];
}
Serial.println(suma);
delay(1000);
int myArry[8] = {7, 14,2,1,4,55,65,1};
for(int i=0 ; i<8 ; i++)
{
Serial.println( myArry[i] );
delay(500);
}

## Slide 23
Ejemplo de como recorrer un array:
int myArry[6] = {1,1,1,1,1,7};
int suma = 0;
Void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
Void loop()
{
for(int i=0 ; i<6 ; i++){
suma = suma+myArry[i];
}
Serial.println(suma);
}
En este ejemplo tenemos un array de enteros de tamaño 6.
Tenemos una variable de tipo entero.
Recorremos el arreglo con un for y vamos sumando los valores del arreglo a la variable suma.
Despues imprimos por pantalla el valor de suma a través del puerto Serial :0

## Slide 24: Arreglos 2D
int myArry[2][5] = {
{3,3,3,3,3},
{1,2,3,4,5}
};
bool arry2[9][14] = {
{0,0,1,1,0,0,…},
{1,1,1,0,0,0,…}
… …
};
3 3 3 3 3
1 2 3 4 5

## Slide 25
Actividad OP final
#include<lol.hpp>
Lol myLol;
bool pantalla[9][14] = {…}; // no me cabe
// escribir el arreglo :p
void setup(){}
void loop() {
for(int i=0 ; i<9 ; i++)
{
for(int j=0 ; j<14 ; j++)
{
myLol.clear();
if(pantalla[i][j] == 1)
{
myLol.ledOn(j,i);
}
}
}
}
Hacer un array de dos dimensiones de 9x14
Dibujar ese array en el lolShield.
*notar que como la shield solo toma 2 valores (encendido/apagado), basta guardar valores de tipo bool.